Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr II-D/0601/342/2/2017

| MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI | działanie 1.3 warsztaty tańca ludowego | działanie 2.1 regionalne spotkania Kół Gospodyń Wiejskich | ŁĄCZNA ILOŚĆ RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i Parametry min | Ilość | Ilość |  |
| EKRAN RAMOWY PRZENOŚNY W SKRZYNI Minimalne parametry: format: 16:10, rozmiar: 260cm x 160 cm, typ ekranu: mobilny typ projekcji: dwie powierzchnie projekcyjne torba transportowa | 1 |  | 1 |
| EKRAN PODŁOGOWY PRZENOŚNY Minimalne parametry: rozmiar: 240 x 180 cm format: 4:3 współczynnik odbicia światła: 1 typ ekranu: Mobilny typ projekcji: przednia torba przenośna |  | 1 | 1 |
| LAPTOP - Minimalne wymagania sprzętowe: Procesor: Intel Core i5 Pamięć RAM: 4 GB Dysk SSD: 240 GB dodatkowo: z najnowszym oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, zintegrowana karta dźwiękowa, odporny na zmienne warunki zewnętrzne, wytrzymała bateria, wysoki antyrefleks, myszka bezprzewodowa, torba | 1 | 1 | 2 |
| ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY AKTYWNY z opcją zasilania bateryjnego oraz 2 mikrofonami bezprzewodowymi (w tym jeden nagłowny) wbudowany odtwarzacz z portem USB i slotem SD łączność Bluetooth regulacja EQ w zakresach: High/Lo wyświetlacz LCD wejścia 2 x mic/line moc minimum 120 W przetwornik LF: 10" + HF 1" czas pracy na 2 bateriach 12V: 3-4 godzin 2 koła + teleskopowy uchwyt ułatwiający transport pokrowiec zabezpieczający | 1 | 1 | 2 |
| RZUTNIK MULTIMEDIALNY Minimalne wymagania sprzętowe: Jasność (lumen): 2200 Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 Kontrast : 35000:1 Odległość do obrazu (m): 1.62 - 1.95 Maksymalna przekątna obrazu (m): 8.4 Minimalna przekątna obrazu (m): 0.86 Żywotność lampy (godziny): 4000 / 7500 (Tryb Normalny / Economiczny) Technologia: 3LCD Funkcje: Protectie Kensington Interpolowane ramki Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych Interfejs MHL Możliwość podłączenia bezprzewodowej sieci LAN Złącza: 1 x Stereo mini-jack out 1 x USB (Mini B) 1 x USB (Type A) 2 x HDMI 1 x Composite In 1 x VGA input 1 x Audio in(Chinch) Podłączenie do Internetu: Wi-Fi Sygnał wideo: PAL SECAM NTSC HDTV Paleta kolorów (miliony): 1.07 miliarda Dodatkowo: Wskaźnik laserowy | 1 | 1 | 2 |

# Text boxes

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

w KRAKOWIE

za pośrednictwem

STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO